## Slide 1
La coupe du bois

## Slide 2
I.l’usinage

## Slide 3
La coupe du bois
Elle résulte de la combinaison des mouvements de:
L’outil de coupe
La pièce de bois
+

## Slide 4
I.1. La pièce se déplace par rapport à l’outil
Autres exemples:
Ma= mouvement d’avance (de la pièce)
Mc
Mc= mouvement de coupe
Ma
La raboteuse
La toupie
La tenonneuse
Exemple: la dégauchisseuse
I.Déplacements relatifs:
2 combinaisons possibles

## Slide 5
I.2. L’outil se déplace par rapport à la pièce
Autres exemples:
La mortaiseuse
La défonceuse à commandes numériques
Exemple: la scie radiale pendulaire
Mc
Déplacement de l’outil

## Slide 6
II.Les modes de travail:
II.1. En opposition
Le travail de l’outil se fait dans le sens inverse au mouvement d’avance
II.2. En concordance
Le travail de l’outil se fait dans le même sens que le mouvement d’avance
Avance manuelle possible
Avance mécanique obligatoire
Mc
Ma
Mc
Ma
Usinage dangereux

## Slide 7
2
3
1
L’usinage du bois peut se faire dans 3 directions:
III.Les sens d’usinage:
En bout
En travers
En long
2
3
1
Bois de bout
Bois de travers
Bois de fil

## Slide 8
IV. Positions des arêtes tranchantes:
Si l’arête est:
En position périphérique
Coupe cylindrique
=
Coupe droite
Coupe biaise
En position radiale
Coupe fauchante
=
Coupe fauchante
Coupe fauchante
Coupe arasante
Coupe cylindrique
Pas d’amenage
On dit que c’est une:
Si l’arête est:
On dit que c’est une:

## Slide 9
V. Sens de rotation:
Rotation à droite lorsque l’outil tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (vu du coté moteur (m))
Rotation à gauche lorsque l’outil tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (vu du coté moteur (m))

## Slide 10
VI. Mouvement de coupe:
-Continu
-Alternatif
rectiligne
orbitale
circulaire
Ex: lame de scie à ruban
Ex: fraise de toupie
Ex: abrasif de ponceuse orbitale
rectiligne
Ex: bédane piocheur mortaiseuse à 3 couteaux
Elliptique
Ex: bédane de la mortaiseuse vibrante à 1 couteau
Il peut être:

## Slide 11
Récapitulons

## Slide 12
Elle résulte de la combinaison des mouvements de:
L’outil de coupe
La pièce de bois
I.1. La pièce se déplace par rapport à l’outil
I.2. L’outil se déplace par rapport à la pièce
-La raboteuse
-La dégauchisseuse
-La toupie
-La tenonneuse
-la mortaiseuse
-La défonceuse à commandes numérique
-La scie radiale pendulaire
Mc
Mc
Déplacement de l’outil
Ma
I. GENERALITES:
Ma= mouvement d’avance (de la pièce)
Mc= mouvement de coupe
La coupe du bois

## Slide 13
II. LES MODES DE TRAVAIL:
II.1. Travail en opposition
Le travail de l’outil se fait dans le sens inverse au mouvement d’avance
II.2. Travail en concordance
Le travail de l’outil se fait dans le même sens que le mouvement d’avance
Avance manuelle possible
Avance mécanique obligatoire
Mc
Ma
Mc
Ma
Usinage dangereux !
L’usinage du bois peut se faire dans 3 directions:
III.LES SENS D’USINAGE
En travers (bois de travers)
En long (bois de fil)
En bout (bois de bout)

## Slide 14
IV. POSITIONS DES ARETES TRANCHANTES:
Coupe droite
Coupe biaise
Coupe fauchante
Coupe fauchante
Coupe arasante
Coupe cylindrique
Pas d’amenage
Rotation à droite lorsque l’outil tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (vu du coté moteur (m))
Rotation à gauche lorsque l’outil tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (vu du coté moteur (m))
Si la l’arête est placée sur la périphérie de l’outil, on dit que c’est une coupe cylindrique. La coupe peut être droite ou biaise.
Si la l’arête est placée dans le sens radial de l’outil, on dit que c’est une coupe fauchante. La coupe peut être droite ou biaise.
V. SENS DE ROTATION

## Slide 15
VI. MOUVEMENT DE COUPE:
- Mouvement continu
Rectiligne
Orbitale
Circulaire
Ex: lame de scie à ruban
Ex: fraise de toupie
Ex: abrasif de ponceuse orbitale
Rectiligne
Ex: bédane piocheur mortaiseuse à 3 couteaux
Elliptique
Ex: bédane de la mortaiseuse vibrante à 1 couteau
Le mouvement de coupe peut être continu ou alternatif:
- Mouvement alternatif