## Slide 1
La coupe du bois

## Slide 2
II.les outils de coupe

## Slide 3
SP | Acier spécial, acier allié à l’outil
HL | Acier supérieur, fortement allié à l’outil
HSS | Acier rapide
HM | Carbure de tungstène
ASL | Alliage coulé spécial
ST | Stellite
DIA | Polycristallin de diamant
Les différents matériaux utilisés:
Vitesse de coupe par type d’outil:
Choix d’outil et de vitesse en fonction des matériaux:

## Slide 4
outils:
à mises rapportées
monobloc
en combinaison
assemblés
Technologie des outils:

## Slide 5
Le corps de l’outil et ses parties tranchantes sont entièrement constitués dans une seule matière (SP, HES, HSS).
Nota: ces outils sont utilisés avec un amenage mécanique pour des raisons de sécurité.
monobloc

## Slide 6
Les éléments de coupe ou mises rapportées sont brasés, soudés ou collés sur un corps support généralement en acier non trempé.
Matériau de coupe en HSS, ASL ou HM.
à mises rapportées

## Slide 7
-Outils assemblés
Ces outils sont constitués d’un corps non trempé sur lequel sont fixés mécaniquement des couteaux en HSS ou HM.

## Slide 8
Principe du positionnement et du serrage des couteaux sur le corps:
1. couteau
2. Goupille de sécurité
3. Coin de serrage
4. Vis de fixation
5. Corps de la fraise

## Slide 9
-Outils en combinaison
Train de fraise
Superposition d’outils sur des manchons d’accouplement (arbre de toupie) formant un ensemble adapté à des types d’usinage (ex.: profils e croisée).

## Slide 10
Récapitulons

## Slide 11
Les conditions varient sur :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Les paramètres principaux sont :
________________________________________________
________________________________________________ ___________________________
________________________________________________
I. GENERALITES
Pour réaliser un usinage de qualité et répondant aux normes de sécurité, il est important de bien choisir son outil de l’utiliser dans de bonnes conditions.
-Sa matière (HSS, HL, HM…)
-Sa technologie (outil monobloc, à plaquettes rapportées, assemblés ou en combinaison)
-Ses dimensions
-La vitesse de coupe (Vc)
-La fréquence de rotation (Sn)
-Le type de matériau à usiner (bois massif, panneau de particules…)
Afin de répondre aux attentes, cet outil devra être utilisé dans les conditions préconisées.
II. PARAMETRES LIES A L’OUTIL
III. PARAMETRES LIES A L’UTILISATION DE L’OUTIL
TECHNOLOGIE
Les outils de coupe
Classe ………………………………..
Année scolaire ………………………

## Slide 12
TECHNOLOGIE
Les outils de coupe
Classe ………………………………..
Année scolaire ………………………
IV. MATIERES UTILISEES
SP | 
HL | 
HSS | 
HM | 
ASL | 
ST | 
DIA | 
Type d’outil utilisés et vitesses de coupe conseillées en fonction des matériaux à usiner.
Vitesse de coupe conseillé en fonction du type d’outil.
V. CAS D’UTILISATION
SP | Acier spécial, acier allié à l’outil
HL | Acier supérieur, fortement allié à l’outil
HSS | Acier rapide
HM | Carbure de tungstène
ASL | Alliage coulé spécial
ST | Stellite
DIA | Polycristallin de diamant

## Slide 13
VI. TECHNOLOGIE DE L’OUTIL
Outil monobloc
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nota: ces outils sont utilisés avec un amenage mécanique pour des raisons de sécurité.
TECHNOLOGIE
Les outils de coupe
Classe ………………………………..
Année scolaire ………………………
Outil à plaquettes rapportées
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Outil assemblés
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Outil en combinaison
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Train de fraise
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
Le corps de l’outil et ses parties tranchantes sont entièrement constitués dans une seule matière (SP, HES, HSS).
Nota: ces outils sont utilisés avec un amenage mécanique pour des raisons de sécurité.
Les éléments de coupe ou mises rapportées sont brasés, soudés ou collés sur un corps support généralement en acier non trempé.
Matériau de coupe en HSS, ASL ou HM.
Ces outils sont constitués d’un corps non trempé sur lequel sont fixés mécaniquement des couteaux en HSS ou HM.
Superposition d’outils sur des manchons d’accouplement (arbre de toupie) formant un ensemble adapté à des types d’usinage (ex.: profils de croisée).
1. couteau (ou fer)
2. goupille de sécurité
3. coin de serrage
4. vis de fixation
5. corps de la fraise