## Slide 1
La coupe du bois

## Slide 2
III.Lois d’usinage

## Slide 3
Notion de vitesse
?

## Slide 4
V (km/h)=
longueur d’1 tour
temps
1 tour = x 2r = x D
1 tour
Distance totale
La distance pour un tour = périmètre de la roue
La vitesse résulte de la combinaison entre
une distance parcourue et une durée
nombre
x
La distance totale = nombre de tour x périmètre
r

## Slide 5
Facile, non?
Appliquons le pour un outil…

## Slide 6
D
D = diamètre (en m)
S = fréquence de rotation (en tr/min)
= nombre de tours en 1 minute
Vc = vitesse de coupe (en m/s)
Vitesse de coupe
Fraise à rainer

## Slide 7
Vc(m/s)=
 x D
60
Calcul de la vitesse de coupe
Pensez à convertir D en mètre
N’oublions pas que
Vc parle de secondes
et S de minutes !!!!
x S
La distance ?
Le nombre de tour par minute?

## Slide 8
Exemple:
Vc(m/s)=
x 0.15 x 8000
60
Une toupie est réglée à une fréquence de rotation S= 8000 tr/min, sur laquelle est montée une fraise à rainer diamètre 150mm.
Quelle sera la vitesse de coupe de l’outil?
N’oublions pas que
Vc parle de secondes
et S de minutes !!!!
D doit être exprimé en m
Л x D x S
60
Vc = 62.83 m/s

## Slide 9
Génial…
Mais si je cherche S?
C’est simple!
Regardons…

## Slide 10
S(tr/min)=
60 x Vc
 x D
Calcul de la fréquence de rotation
Rappel: S = fréquence de rotation en tr/min
Vc = vitesse de coupe en m/s
 = nombre Pi = (environ) 3,14…
D = diamètre en m
Vc= =
 x D x S
60
Avec la « règle de 3 » on obtient…

## Slide 11
Exemple:
S (tr/min)=
60 x 50
 x 0.15
Pour un usinage prévu avec une vitesse de coupe de 50 m/s et avec un outil de diamètre 150…
Quelle sera la fréquence de rotation de l’outil?
60 x Vc
x D
S = 6366 tr/min m/s

## Slide 12
Trop facile !!!

## Slide 13
Utilisation de l’abaque
Abaque des fréquences de rotation

## Slide 14
Abaque des vitesses de coupe

## Slide 15
Récapitulons

## Slide 16
D
II. SES COMPOSANTES
Ex : Fraise à rainer
La vitesse de coupe résulte de la combinaison entre
I. VITESSE DE COUPE
une distance parcourue
La vitesse de coupe
On la note:
1 tour =  x D
Vc (m/s)
Nous donne la distance parcourue par une arête durant 1 tour
Se calcule avec
Nous donne le nombre de tours que fait l’outil en une minute
On la nomme
On divisera S par 60 pour le ramener en tours par secondes
Le périmètre de l’outil
La fréquence de rotation
 x D (avec D en mètre)
S (tr/min)
est la distance parcourue (en mètre) par une arête tranchante en une seconde
une durée

## Slide 17
CALCUL DE LA VITESSE DE COUPE
Vc(m/s)=
 x D x S
60
Avec Vc = vitesse de coupe en m/s
 = nombre Pi = (environ) 3,14…
D = diamètre en m
S = fréquence de rotation en tr/min
Exercice : Une toupie, sur laquelle est monté un outil dont le diamètre est 150mm, est réglée à une fréquence de rotation de 6000 tours par minute.
Quel est sa vitesse de coupe ?
Vc=
 x 0.15 x 6000
60
 = (environ) 3,14…
D = 0.15 m
S = 6000 en tr/min
La vitesse de coupe Vc = 47,12 m/s

## Slide 18
S(tr/min)=
60 x Vc
 X D
S=
60 x 50
 x 0.12
La fréquence de rotation est d’environ 8000 tr/min
CALCUL DE LA FREQUENCE DE ROTATION
Avec S = fréquence de rotation en tr/min
Vc = vitesse de coupe en m/s
 = nombre Pi = (environ) 3,14…
D = diamètre en m
Exercice : Pour un outil à calibrer diamètre 120, la vitesse de coupe qui m’est imposée est de 50 m/s dans un bois tendre.
A combien de tours par minute devra être réglée ma toupie ?
Vc = 50 m/s
 = 3,14…
D = 0.12 m

## Slide 19
les moyens de choisir le réglage approprié à l’usinage à effectuer.

## Slide 20
Abaque des fréquences de rotation

## Slide 21
Abaque des vitesses de coupe